## Slide 1: 임베디드 시스템 설계 및 실험 화요일 분반
조교
조용훈
kchoyh95@pusan.ac.kr
11주차
Timer & PWM
Nov 14, 2021

## Slide 2
Direct Memory Access
12주차 발표자료준비
DMA (Direct Memory Access)
  DMA 정의, 동작 방법, 효과
  보드에서의 DMA 동작 및 사용 방법
  실험 방법
see stm32f10x_dma.c and stm32f10x_dma.h

## Slide 3
11주차 실험 내용

## Slide 4
실험 목적
타이머
타이머의 종류와 특징
분주 계산
PWM 및 예제

## Slide 5
타이머
주기적 시간 처리에 사용하는 디지털 카운터 회로 모듈
펄스폭 계측, 주기적인 interrupt 발생 등에 사용
주파수가 높기 때문에 우선 prescaler를 사용하여 주파수를 낮춘 후 낮아진 주파수로 8,16비트 등의 카운터 회로를 사용하여 주기를 얻는다.
STM32 타이머 종류
  SysTick Timer
  Watchdog Timer
  Advanced-control Timer (TIM1, TIM8)
  General-purpose Timer (TIM2 ~ TIM5)
  Basic Timer (TIM6, TIM7)

## Slide 6
타이머의 종류와 특징
Systick Timer
Real-time operating system 전용이지만 standard down counter로 사용 할 수도 있음
24bit down counter
Autoreload capability
Counter가 0에 도달하면 설정에 따라 인터럽트가 발생
Programmable clock source

## Slide 7
타이머의 종류와 특징
IWDG/WWDG Timer-Watching timer
WATCHDOG(WDG)은 임베디드 시스템 등 특수 상황에서 CPU가 올바르게 작동하지 않을 시 강제로 리셋시키는 기능을 의미한다
IWDG/WWDG는 모두 소프트웨어 고장으로 인한 오작동을 감지하고 해결하는 역할을 한다.
카운터가 주어진 시간 초과 값에 도달했을 때 시스템 재설정 또는 인터럽트(only WWDG)를 트리거한다.
IWDG
  IWDG는 LSI 클럭 기반으로 메인 클럭 고장에도 활성 상태 유지 가능
  타이밍 정확도 제약이 낮은 애플리케이션에 적합하다.
  카운터가 0이 되면 Reset
WWDG
  7-bit down counter
  WWDG의 클럭은 APB1 클럭을 프리스케일해서 정의 가능
  비정상적 어플리케이션 동작 감지를 위해 설정 가능한 time-window가 있다.
  Time-window 내에서 반응하도록 요구하는 애플리케이션에 적합하다.
  카운터가 0x40 보다 작을 경우 또는 카운터가 Time-window 밖에 Reload 됐을 경우 Reset 가능하다.
  Early wakeup interrupt (EWI) : 카운터가 0x40과 같을 때, EWI 인터럽트 발생하게 설정 가능하다.

## Slide 8
타이머의 종류와 특징
Advanced-control timers (TIM1 & TIM8)
The advanced-control timers는 prescaler를 이용해 설정 가능한 16-bit auto-reload counter를 포함하고있다.
입력 신호 펄스 길이 측정(input capture) 또는 출력 파형 생성(output compare, PWM, complementary PWM with dead-time insertion) 등에 사용 가능하다.
The advanced-control (TIM1&TIM8) and general-purpose (TIMx)는 자원을 공유하지 않는 독립적인 구조이며, 동기화 시키는 것도 가능하다

## Slide 9
타이머의 종류와 특징
Basic timer (TIM6 & TIM7)
16-bit auto-reload 업카운터
설정 가능한 16-bit prescaler를 이용해 the counter clock 주파수를 나눠서 설정 가능
DAC 트리거에 사용
카운터 오버플로우 발생 시 인터럽트/DMA 생성

## Slide 10
타이머의 종류와 특징
General-purpose timers (TIM2 to TIM5)
General-purpose timer은 prescaler를 이용해 설정 가능한 16-bit up, down, up/down auto-reload counter를 포함하고있다.
입력 신호의 펄스 길이 측정(input capture) 또는 출력 파형 발생(output compare and PWM) 등 다양한 용도로 사용할 수 있다.
펄스 길이와 파형 주기는 timer prescaler와 the RCC clock controller prescaler를 사용하여 몇 에서 몇 까지 변조할 수 있다. 타이머들은 완전히 독립적이며, 어떤 자원도 공유하지 않으나 동기화 가능하다.

## Slide 11
분주 계산
  분주란 MCU에서 제공하는 Frequency를 우리가 사용하기 쉬운 값으로 바꾸어 주는 것을 말합니다.
  Counter clock frequency 를 1~65536의 값으로 나누기 위해 16-bit programmable prescaler 사용
  period 로 몇 번 count하는지 설정
General-purpose timers (TIM2 to TIM5)

## Slide 12
Clock frequency
라이브러리에서 설정된 timer clock frequency 확인하기

## Slide 13
Clock frequency
main
라이브러리에서 설정된 timer clock frequency 확인하기
에서 확인

## Slide 14
PWM
PWM(Pulse Width Modulation)
일정한 주기 내에서 Duty ratio를 변화 시켜서 평균 전압을 제어하는 방법
ex) 0~5V의 전력 범위에서 2.5V 전압을 가하고 싶다면, 50% 듀티 사이클 적용
대부분의 서보모터는 50Hz ~ 1000Hz 의 주파수를 요구하고
데이터 시트를 반드시 확인해서 사용해야함.
SG90 서보모터

## Slide 15
PWM
STM32보드 PWM 신호 예시
TIM3의 채널 3 사용 예시
PB0를 사용해야하며, Alternate function사용
(다른 채널 사용시 다른 핀을 사용해야함.)
Datasheet Table 5. Pin definitions
prescale = (uint16_t) (SystemCoreClock / TODO);
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = TODO;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = prescale;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Down;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = TODO; // us
TIM_OC3Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
TIM_OC3PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Disable);
TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE);
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);

## Slide 16
PWM
금일 미션 동작 동영상
LCD 상 Button 터치 시 ON 상태
  1초 마다 LED1 TOGGLE & 5초마다 LED 2 TOGGLE
  서보모터가 한쪽 방향으로 조금씩(100) 이동
OFF 상태
  LED TOGGLE 동작 해제
  서보모터가 반대쪽 방향으로 조금씩(100) 이동

## Slide 17
실험 주의사항
실험 장비들을 연결 및 분리할 때 반드시 모든 전원을 끄고 연결해주세요.
장비사용시 충격이 가해지지 않도록 주의해주세요.
자리는 항상 깔끔하게 유지하고 반드시 정리 후 퇴실해주세요.
실험 소스 코드와 프로젝트 폴더는 백업 후 반드시 삭제해주세요.
장비 관리, 뒷정리가 제대로 되지 않을 경우 해당 조에게 감점이 주어집니다.
동작 중 케이블 절대 뽑지말것
보드는 전원으로 USBPort나 어댑터(5V,1A)를 사용할것 (5V 5A 어댑터(비슷하게 생김)와 혼동하지 말 것, 사용시 보드가 타버림 -> 감점)
디버깅 모드 중에 보드 전원을 끄거나 연결 케이블을 분리하지 말 것!!!
->지켜지지 않을 시 해당 조 감점

## Slide 18
실험미션
미션 ! 별도 미션지 참고
실험 검사
오늘은 2시간 내에 다 하고 검사 받을 수 있기를 바랍니다
나가실 때, 만드신 코드 및 프로젝트 폴더는 모두 백업하시고 삭제해주세요.
다른 분반 파일은 만지지 마시고 조교에게 알려주세요.
자리 정리정돈 안 되어 있으면 감점합니다!!!
이번 주 실험 결과 보고서 및 소스 코드 및 실험 동작 영상
  이론부터 실습까지 전반적인 내용을 포함하도록 작성 (실험 과정 사진 찍으시면 좋아요)
  다음 실험시간 전까지 PLATO 제출
  소스 코드는 직접 작성 및 수정한 파일만 제출
예비 발표 조는 발표 자료(영상) 만들어서
일요일 24시까지 조교 이메일로 제출