## Slide 1: 임베디드 시스템 설계 및 실험 수요일 분반
조교
조용훈
kchoyh95@pusan.ac.kr
3주차 GPIO 제어

## Slide 2
실험 목적
실험 목적
임베디드 시스템 설계의 기본 원리 습득
디버깅 툴 사용방법 습득 및 레지스터 제어를 통한 임베디드 펌웨어 개발
세부 목표
개발 환경 구축
IAR Embedded Workbench에서 프로젝트 생성 및 설정
Datasheet 및 Reference Manual을 참고하여 해당 레지스터 및 주소에 대한 설정 이해
GPIO(general-purpose input/output)를 사용하여 LED제어
오실로스코프에 대한 이해와 DebugPin설정

## Slide 3
IAR EW 설치
(실험실에서는 필요 없음)

## Slide 4
IAR EW 설치
IAR Embedded Workbench 설치
실험실에는 라이센스 및 프로그램이 이미 설치되어 있음
개인 혹은 조별로 사용하기 위한 방법
  https://www.iar.com/kr/products/architectures/arm/iar-embedded-workbench-for-arm/iar-embedded-workbench-for-arm---free-trial-version/
  -> IAR Embedded Workbench for Arm 무료 버전 다운로드

## Slide 5
IAR EW 설치
IAR Embedded Workbench 설치
아래 양식 모두 작성 후 제출
수신한 메일에서 링크 클릭

## Slide 6
IAR EW 설치
IAR Embedded Workbench 설치
라이선스 번호 확인
설치파일 다운로드 후 실행
IAR 툴 및 모든 드라이버 기본 경로로 설치

## Slide 7
IAR EW 설치
IAR Embedded Workbench 설치
설치된 IAR License manager for Arm 9.40.1 실행

## Slide 8
IAR EW 설치
IAR Embedded Workbench 설치
License 탭에서 Activate License 클릭
Online activation 선택 후 다음 클릭

## Slide 9
IAR EW 설치
IAR Embedded Workbench 설치
라이선스 번호 입력하여 등록

## Slide 10
IAR EW 설치
IAR Embedded Workbench 설치
IAR EW for Arm 실행

## Slide 11
IAR EW 설치
IAR Embedded Workbench 설치
trial 버전과 실험실에 설치된 버전은 서로 프로젝트 호환이 안 되므로 프로젝트를 새로 만들고 코드를 복사해야 함

## Slide 12
프로젝트 및 실험 장비 설정

## Slide 13: 프로젝트 생성 및 설정
원하는 경로에 원하는 이름으로 폴더 생성 (ex: project_test)
  단, 한글경로는 포함되지 않도록 유의
project_test/ 폴더에 실험 제공 파일 (CoreSupport, libraries, user 등) 복사

## Slide 14: 프로젝트 생성 및 설정
IAR Embedded Workbench IDE 실행
Project – Create New Project
Empty project – OK
생성한 project_test 폴더에 원하는 프로젝트 명 (ex: test) 으로 저장

## Slide 15: 프로젝트 생성 및 설정
프로젝트 오른쪽 클릭 – Add – Add Group으로 project_test 폴더의 구조와 같이 만들기
  필수는 아니지만 보기 좋게 하기 위함
  하나하나 추가해야 함
프로젝트 오른쪽 클릭 – Add – Add Files으로 .c, .h, .s 파일 모두 추가
  이건 필수

## Slide 16: 프로젝트 생성 및 설정
프로젝트 오른쪽 클릭 - Options

## Slide 17: 프로젝트 생성 및 설정
General Options – Target 탭 – Device
  ST – STM32F1 – STM32F107 – ST STM32F107VC

## Slide 18: 프로젝트 생성 및 설정
General Options – Library Configuration 탭
  Library
    Normal
  CMSIS
    Use CMSIS

## Slide 19: 프로젝트 생성 및 설정
Runtime Checking – C/C++ Compiler
  List 탭
    Output list file
      Assembler mnemonics
      Diagnostics

## Slide 20: 프로젝트 생성 및 설정
Runtime Checking – C/C++ Compiler
  Preprocessor 탭
    Additional include directories: (one per line)
      $PROJ_DIR$\libraries\CMSIS\DeviceSupport
      $PROJ_DIR$\libraries\CMSIS\DeviceSupport\Startup
      $PROJ_DIR$\libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver_v3.5\inc
      $PROJ_DIR$\libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver_v3.5\src
      $PROJ_DIR$\user
      $PROJ_DIR$\user\inc
    Defined symbols: (one per line)
      USE_STDPERIPH_DRIVER
      STM32F10X_CL

## Slide 21: 프로젝트 생성 및 설정
Runtime Checking – Output Converter
  Generate additional output
    Output format – Raw binary

## Slide 22: 프로젝트 생성 및 설정
Runtime Checking – Linker – List 탭
  모두 체크

## Slide 23: 프로젝트 생성 및 설정
user/main.c에 원하는 코드 작성
F7 (Make) 로 컴파일
첫 컴파일 시 저장하는 창이 뜸
  project_test/ 폴더에 프로젝트 명으로 저장

## Slide 24: 보드에 포팅
보드
  5V 1A 전원 연결
  JTAG 연결
JTAG
  보드와 연결
  PC와 연결
5V 1A 전원 연결 (5V 5A 전원 절대 연결 금지, 같은 규격이므로 주의!!)
보드 - JTAG 연결
플랫케이블 조심히 다뤄주세요
PC와 연결

## Slide 25: 보드에 포팅
options - Runtime checking – Debugger – Setup 탭
  Driver – J-link/J-Trace

## Slide 26: 보드에 포팅
options - Runtime checking – Debugger – Download
  Verify download
  Use flash loader(s)

## Slide 27: 보드에 포팅
Download and Debug
  동의 묻는 창 뜨면 Accept
  보드 flash에 프로그램 다운로드 하면서 디버깅 모드로 들어감
Stop Debugging
  디버깅 모드에서 나오기
보드 전원 껐다 켜기
원하는 대로 동작하는지 확인

## Slide 28
실험 주의사항
실험 장비들을 연결 및 분리할 때 반드시 모든 전원을 끄고 연결해주세요.
장비사용시 충격이 가해지지 않도록 주의해주세요.
자리는 항상 깔끔하게 유지하고 반드시 정리 후 퇴실해주세요.
실험 소스 코드와 프로젝트 폴더는 백업 후 반드시 삭제해주세요.
장비 관리, 뒷정리가 제대로 되지 않을 경우 해당 조에게 감점이 주어집니다.
동작 중 케이블 절대 뽑지말것
보드는 전원으로 USBPort나 어댑터(5V,1A)를 사용할것 (5V 5A 어댑터(비슷하게 생김)와 혼동하지 말 것, 사용시 보드가 타버림 -> 감점)
디버깅 모드 중에 보드 전원을 끄거나 연결 케이블을 분리하지 말 것!!!
->지켜지지 않을 시 해당 조 감점

## Slide 29
실험 내용

## Slide 30
Datasheet & reference
데이터시트와 레퍼런스 문서를 통하여 임베디드 보드를 제어하는 능력향상
데이터시트: stm32_Datasheet.pdf
레퍼런스 매뉴얼: stm32_ReferenceManual.pdf
STM32 보드 회로도: STM32107VCT6_schematic.pdf

## Slide 31
Datasheet & reference
모든 외부 장치는 Port, Pin 을 통해 MCU와 연결
원하는 Port/Pin에 clock을 부여, 포트 설정을 한 뒤 입출력 가능

## Slide 32
Datasheet & reference
데이터시트와 레퍼런스 문서를 통하여 임베디드 보드를 제어하는 능력향상
데이터시트에 각 레지스터에 대한 메모리맵핑 주소가 나와있음
APB2에 각 GPIO포트가 할당되어있는것을 확인할수 있음
각 할당된 주소에 offset을 더하면 해당 레지스터 주소가 됨

## Slide 33
Datasheet & reference
데이터시트와 레퍼런스 문서를 직접리딩하여 임베디드 보드를 제어하는 능력향상
레퍼런스 문서에
각 레지스터 설정값과 설명들이 나와있음

## Slide 34
Datasheet & reference
데이터시트와 레퍼런스 문서를 직접리딩하여 임베디드 보드를 제어하는 능력향상
포트의 핀 설정시 주의사항
레지스터의 사용하려는 부분을 0으로 초기화 후 사용
0011(output push-pull 50MHz) = 0x3
|= 0x30000000 (X)
Reset value |= 0x3;
0100(2) -> 0111(2)(X) (output Open-drain 50MHz)

## Slide 35
Datasheet & reference
레퍼런스 문서에
각 레지스터설명과, 원하는 설정을 위한 Bit Setting 값이 나와있음.
두 문서를 참고하여 레지스터를 제어하여 펌웨어를 보드에 올리면 동작
데이터시트와 레퍼런스 문서를 직접리딩하여 임베디드 보드를 제어하는 능력향상

## Slide 36
Schematic

## Slide 37
Tip
Bitwise Operation
AND 연산 : &
  0b0011 & 0b0101 == 0b0001
  X & 0 == 0
  X & 1 == X
OR 연산 : |
  0b0011 | 0b0101 == 0b0111
  X | 0 == X
  X | 1 == 1
XOR 연산 : ^
  0b0011 ^ 0b0101 == 0b0110
  X ^ 0 == X
  X ^ 1 == ~X
Not 연산 : ~
  ~0b01 == 0b10
  ~0 = 1
  ~1 = 0
Shift 연산 : <<, >>
  0b01011 << 1 == 0b10110
  0b01011 >> 1 == 0b00101

## Slide 38
Tip
Volatile Keyword
volatile 선언된 변수는 컴파일러가 최적화를 수행하지 않음.
(접근 시 항상 메모리 참조)
VS.
*0x8C0F = 0x8005만 수행하면 만족 vs 5개의 instruction 모두 수행

## Slide 39
힌트
원하는 포트와 핀(GPIO)을 제어하기 위해 해야할 일들
RCC (reset and clock control)를 사용하여 사용하고자 하는 GPIO에 clock을 인가 (peripheral clock enable)
사용하려는 GPIO Port, Pin의 input/output 설정 (Port Configuration)
GPIO의 Input (Port input data), output (Port output data) <- Port bit set/reset으로 제어)를 통하여 센서 및 액츄에이터를 제어하고 오실로스코프로 확인한다.
예시) GPIO PE5 reset
GPIO Port E의 BSRR 레지스터 주소 계산:
(Port E base) + (GPIOx_BSRR address offset) => 0x40011800 + 0x10 = 0x40011810
해당 bit에 대입: *((volatile unsigned int *)0x40011810) |= 0x00200000;
레지스터에 들어있는 값을 읽거나 레지스터에 씀으로써 보드 제어하는 방법

## Slide 40
오실로스코프
디지털핀
(high,low)
Usb 포트
(화면캡처)
Time scale
Offset
런&스탑 트리거
Trigger 설정
측정 설정
화면캡처
디지털ON/OFF
설정조절
노브
아날로그(vol)
설정선택
소프트키

## Slide 41
멀티미터

## Slide 42
실험미션
미션 ! 별도 미션지 참고
실험 검사
오늘 검사 받을 수 있는 조는 오늘 받고 못 받는 조는 따로 미션 수행 후 다음 주 수업 시작할 때 검사
정확한 장비 설정 유무 확인
레지스터 및 주소 설정 이해 확인
LED제어 원리 이해 및 동작 확인
오실로스코프 디지털 핀 사용법 이해
실험 결과 보고서
  이론부터 실습까지 전반적인 내용을 포함하도록 작성 (실험 과정 사진 찍으시면 좋아요)
  다음 실험시간 전까지 PLATO 제출
나가실 때, 만드신 코드 및 프로젝트 폴더는 모두 백업하시고 삭제해주세요.
다른 분반 파일은 만지지 마시고 조교에게 알려주세요.
자리 정리정돈 안 되어 있으면 감점합니다!!!