## Slide 1: 임베디드 시스템 설계 및 실험 화요일 분반
조교
조용훈
kchoyh95@pusan.ac.kr
7주차
Clock Tree
Oct. 10, 2023

## Slide 2
6주차 실험 내용

## Slide 3
실험 목적
라이브러리를 활용하여 코드 작성
Clock Tree 의 이해 및 사용자 Clock 설정
오실로스코프를 이용한 clock 확인
UART 통신의 원리를 배우고 실제 설정 방법 파악

## Slide 4: 라이브러리 활용
직접 주소로 접근 | (*(volatile unsigned int *) 0x40021018) &= ~0x20; (*(volatile unsigned int *) 0x40021018) ¦= 0x20; (*(volatile unsigned int *) 0x40011000) &= ~0x00000F00; (*(volatile unsigned int *) 0x40011000) ¦= 0x00000400;
정의된 주소 값 사용 | RCC->APB2ENR &= ~(RCC_APB2ENR_IOPDEN); RCC->APB2ENR ¦= RCC_APB2ENR_IOPDEN; GPIOD->CRL &= ~(GPIO_CRL_CNF2 ¦ GPIO_CRL_MODE2); GPIOD->CRL ¦= GPIO_CRL_MODE2_0;

## Slide 5: 라이브러리 활용
정의된 변수명 또는 함수명 : stm32f10x.h 또는 다른 라이브러리 파일에서 찾기 (F12)
코드에서 이름을 어느 정도 입력 후
ctrl+spacebar 또는 ctrl+alt+spacebar 를 누르면 정의된 이름들로 바로 변경되기도 함
어렵게 주소, 값 일일이 입력하지 말고 라이브러리에 정의된 상수 및 구조체 이용하기!!!

## Slide 6: Clock의 개념
HSI Clock (High-speed internal)
HSI Clock은 8 MHz RC 오실레이터에서 생성됨.
생성된 Clock은 시스템 클럭으로 사용하거나, PLL Clock으로 사용 가능
PLLCLK = HSI RC / 2 * PLLMUL
PREDIV1SRC
PLLSRC

## Slide 7: Clock의 개념
HSE OSC에서 25 MHz 클럭을 생성
생성된 클럭은 바로 시스템 클럭으로 사용하거나, PLL Clock으로 사용할 수 있음
PLLCLK = HSE OSC / PREDIV1 * PLLMUL
PLLCLK = HSE OSC / PREDIV2 * PLL2MUL / PREDIV1 * PLLMUL
HSE Clock (High-speed external)

## Slide 8: Clock의 개념
Clock Tree
HSI, HSE, PLL 중 SW MUX에 의해 시스템 클럭(최대 72MHz)으로 설정될 수 있다.
시스템 클럭은 APB1, APB2에 전달된다.
시스템 클럭은 MCO MUX를 통해서 MCO에 출력해 오실로스코프로 확인이 가능하다.

## Slide 9: Clock의 개념
Clock Tree
시스템 클럭을 APB1 prescaler을 이용해 최대 36MHz 클럭을 PCLK1에 제공 가능하다.
시스템 클럭을 APB2 prescaler을 이용해 최대 72MHz 클럭을 PCLK2에 제공 가능하다.

## Slide 10: Clock의 개념
Clock Tree
FCLK : Cortex System(CPU)에서 사용되는 Clock
HCLK : DMA, Core memory, AHB Bus에서 사용되는 Clock
PCLK : APB Bus에 사용되는 Clock

## Slide 11: Clock의 개념
PLL은 위상 동기 회로이며, 입력 신호와 출력신호를 이용해 출력신호를 제어하는 시스템을 말한다.
입력된 신호에 맞추어 출력 신호의 주파수 조절이 목적이다.
HSE 오실레이터에 Clock(25MHz)을 생성
주어진 MUX와 DIV, MUL을 이용해 원하는 시스템 클럭을 만든다.
PLL(Phase-Locked Loop)

## Slide 12: Clock의 개념
PLL(Phase-Locked Loop)
Clock 제어에 사용되는 여러가지 레지스터
예) APB2에서 2로 나누기
RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE2_DIV2

## Slide 13: 시리얼 통신
1. Parallel Communication(병렬 통신)
여러 개의 데이터 선을 이용해, 각각의 선에 비트를 하나씩 보내는 방법
2. Serial Communication(직렬 통신)
하나의 데이터 선을 이용해 비트를 차례로 보내는 방법
속도는 느리나, 데이터 선을 연장하기 위한 비용이 적음

## Slide 14: 시리얼 통신
  동기식 통신을 지원하는 UART
  데이터 동기화를 위해 같은 클럭을 사용함
  클럭 전송을 위한 별도의 클럭선 필요
  Start bits/ Stop bits가 없고 Data bits를 클럭에 동기화해 전송
Universal Sync/Async Receiver/Transmitter (USART)

## Slide 15: 시리얼 통신
  비동기 통신 프로토콜
  Rx(데이터 수신)와 Tx(데이터 송신) 교차연결
  비동기 통신이기 때문에 Baud Rate를 일치 시켜야 한다.
  Baud Rate란 초당 얼마나 많은 심볼(의미 있는 데이터 묶음)을 전송할 수 있는가
Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART)

## Slide 16: 시리얼 통신
  Start bit : 통신의 시작을 의미하며 1bit 길이 만큼 유지. “이제부터 정해진 약속에 따라 통신을 시작한다＂라는 의미
  Data bit : 8~9 bit의 데이터를 전송. Bit의 개수는 레지스터 설정에 따라 다름
  Parity bit : 에러 검사를 위한 값. 수신 측에서 이 bit를 이용해 에러 검사
  Stop bit : 통신의 종료를 알림. 레지스터에 따라 1, 1.5, 2bit로 설정
Universal Asynchronous Receiver/Transmitter

## Slide 17: 시리얼 통신
  패리티 비트
  데이터 송수신 시 오류로 인해 bit가 1 -> 0 또는 0 -> 1로 바뀌었을 때 확인할 수 있는 보호장치
  에러 발생 여부는 확인 가능하나, 오류 수정은 불가
  수신 측에서 에러 발생 여부 확인 후, 데이터 재요청 가능
Universal Asynchronous Receiver/Transmitter

## Slide 18: 시리얼 통신
  Even parity, Odd Parity 설정에 따라, Parity bit의 값이 다름
  Even Parity : (전송하고자 하는 데이터 + parity bit) 중 1인 bit의 개수가 짝수
  Odd Parity : (전송하고자 하는 데이터 + parity bit) 중 1인 bit의 개수가 홀수
  Even, Odd 설정은 송수신 측이 미리 동기화되어 있어야 함.
Universal Asynchronous Receiver/Transmitter

## Slide 19: System Clock Generate
TODO 부분
reference 및 datasheet 참고하여 코드 채워 넣기
주소 및 대입 값 정의된 이름으로 입력하기

## Slide 20: GPIO 설정
MCO 및 UART 사용을 위한 PORT/PIN 의 GPIO 설정이 필요함
Datasheet의 Table 5. Pin definitions (p27~32) 참고
  MCO 및 UART TX: Alternate function output Push-pull 으로 설정
  UART RX: Input with pull-up / pull-down 으로 설정

## Slide 21: Baud rate Example
Baud rate 계산 예제
ReferenceManual 에 있음

## Slide 22: Clock을 이용한 시리얼 통신
해당 Serial Port를 PC와 연결해 Serial 통신
(Serial to USB cable 사용)
Serial port

## Slide 23: Clock을 이용한 시리얼 통신
제공되는 보드의 Male/Female과 케이블의 Male/Female이 서로 일치하지 않음
보드의 Serial port를 살짝 풀어서 탈착 후 커넥터 재결합 필요
나사 탈착 후 커넥터 재결합

## Slide 24: Clock을 이용한 시리얼 통신
PC에서 시리얼 통신을 확인할 때 쓰는 프로그램
PC에 없으면 인터넷에서 최신버전 설치하세요
Connection type - Serial 선택 후 확인한 Port 입력, Baud rate 입력
Open
PC 장치 관리자에서 보드와 연결된 Serial Port 확인

## Slide 25: 오실로스코프 아날로그 측정 방법
1번 : 신호를 Analog로 받기 위해 설정
2번 : Meas 버튼 눌러 측정 시작
3번 : frequency 모드로 변경
4번 : 화면에 frequency 출력
5번 : Auto scale 버튼 누르면 그래프가 깔끔해짐

## Slide 26: 오실로스코프 아날로그 측정 방법

## Slide 27
실험 주의사항
레퍼런스 매뉴얼

## Slide 28
실험 주의사항
실험 장비들을 연결 및 분리할 때 반드시 모든 전원을 끄고 연결해주세요.
장비사용시 충격이 가해지지 않도록 주의해주세요.
자리는 항상 깔끔하게 유지하고 반드시 정리 후 퇴실해주세요.
실험 소스 코드와 프로젝트 폴더는 백업 후 반드시 삭제해주세요.
장비 관리, 뒷정리가 제대로 되지 않을 경우 해당 조에게 감점이 주어집니다.
동작 중 케이블 절대 뽑지말것
보드는 전원으로 USBPort나 어댑터(5V,1A)를 사용할것 (5V 5A 어댑터(비슷하게 생김)와 혼동하지 말 것, 사용시 보드가 타버림 -> 감점)
디버깅 모드 중에 보드 전원을 끄거나 연결 케이블을 분리하지 말 것!!!
->지켜지지 않을 시 해당 조 감점

## Slide 29
실험미션
미션 ! 별도 미션지 참고
실험 검사
오늘 검사 받을 수 있는 조는 오늘 받고 못 받는 조는 따로 미션 수행 후 다음 주 수업 시작할 때 검사
이번 주 실험 결과 보고서 및 소스 코드 및 실험 동작 영상
  이론부터 실습까지 전반적인 내용을 포함하도록 작성 (실험 과정 사진 찍으시면 좋아요)
  다음 실험시간 전까지 PLATO 제출
  소스 코드는 직접 작성 및 수정한 파일만 제출
나가실 때, 만드신 코드 및 프로젝트 폴더는 모두 백업하시고 삭제해주세요.
다른 분반 파일은 만지지 마시고 조교에게 알려주세요.
자리 정리정돈 안 되어 있으면 감점합니다!!!
week06_template.c 에 TODO 부분 채워 넣기, 라이브러리 활용할 것
각 조별 목적 Clock MCO로 출력 -> 오실로스코프로 Hz 검사
UART 통신을 이용하여 Putty로 출력
ex) user S1 Button 누르는 동안, “Hello TeamXX\r\n”
\r, \n 둘 다 입력해야 line이 바뀝니다
미션 힌트
28 = 25 / 5 * 4 / 5 * 7
52 = 25 / 5 * 13 / 5 * 4